ИП Колногоров М. Ю.

Распылитель

«ЦАГ –2»

ПАСПОРТ

000. 870.000 ПС

ИЖЕВСК

- ВВЕДЕНИЕ

Центробежный аэрозольный генератор «ЦАГ - 2» (в дальнейшем - распылитель) - это электрический аппарат, который предназначен для аэрозольной обработки помещений в животноводческих комплексах, на птицефермах, на предприятиях пищевой перерабатывающей промышленности, а также для обработки емкостей, складов, теплиц и транспорта и т.д.

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

  - температура окружающего воздуха от +4°С до +35°С;

  - относительная влажность до 98%.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер частиц, микрон	2-50

Объем обрабатываемого помещения, м3	500 - 4500

Производительность, л/мин	до 2

Время непрерывной работы, мин. до	…16

Время перерыва, мин	30

Электропитание:

Напряжение, В	220±20

Частота, Гц	50

Мощность электродвигателей:

Распылителя	1,8 кВт

Вентилятора	1,1 кВт

Удлинитель сетевого кабеля, м.	30

Габаритные размеры, ВxШxД, м	0,95х0,55х0,75

Масса распылителя, кг	40

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Распылитель ЦАГ –  2	1 шт.

- Удлинитель кабеля электропитания с пультом управления	1 шт.

- Паспорт	1 шт.

- Резервуар для рабочего раствора	1 шт. (по заказу)

- УСТРОЙСТВО

5.1.	Распылитель

Распылитель ЦАГ-2 состоит из двух основных блоков, расположенных в общем, корпусе:

-	Центробежный аэрозольный генератор, создает аэрозоль распыливаемой жидкости.

-	Осевой вентилятор предназначен для увеличения объема обрабатываемого помещения.

Жидкость за счет разрежения, создаваемого при вращении распылительного диска, из емкости  по пластиковой трубке, далее по трубке подачи раствора поступает к распылительному диску. Распыление  раствора происходит при его срыве с пазов диска, вращающегося со скоростью около 20000 об/мин.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Обслуживающий персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием и химическими веществами.

  - Запрещено применять поврежденную установку.

  - Перед включением распылителя в сеть необходимо проверить отсутствие повреждения сетевого кабеля и напряжение в сети, оно должно быть в пределах  200…240 В.

!Запрещается использовать изделие с поврежденным сетевым кабелем и с пониженным напряжением сети.

  - При проведении работ в помещениях всю электроаппаратуру и осветительные приборы (кроме осветительных приборов во взрывобезопасном исполнении) во избежание короткого замыкания и выхода из строя, необходимо отключить.

  - Кислотность распыляемой жидкости  pH = 5…9.

  - Категорически запрещается распылять жидкости, содержащие абразивные и взвешенные частицы.

  - Категорически запрещается распыление легковоспламеняющихся жидкостей, а также композиционных материалов, в состав которых входят подобные жидкости.

  - Распрыскивать химические вещества, используя средства индивидуальной химической защиты, указанные в спецификации данного вещества.

  - Категорически запрещено присутствие персонала в одном помещении с работающим распылителем.

  - Вход в обрабатываемое помещение  разрешен только в средствах индивидуальной защиты, предусмотренных при работе распыляемыми химическими веществами.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Изучите настоящий паспорт.

  - Если была отрицательная температура хранения распылителя, перед началом работы распылитель необходимо выдержать при температуре обрабатываемого помещения не менее 1 часа до полного высыхания конденсата.

  - Проверить механическое вращение диска генератора (прокрутить диск вручную).

  - Проверить отсутствие повреждения сетевого шнура, правильность подключения распылителя.

  - Проверить напряжение в розетке, к которой будет подключен распылитель, оно должно быть в пределах 200 …240 В. Использование распылителя при напряжении сети вне указанного диапазона приведет к преждевременному выходу из строя двигателей.

  - Подготовить и залить в резервуар необходимое количество рабочей жидкости (за один цикл включения – до 16 минут, распыляется до 20…32 литров жидкости). Время цикла можно изменять от 1 до 16 минут. Регулятор находится на  боковой поверхности удлинителя. После цикла работы – перерыв 30 мин в сухом помещении.

  - Соединить разъем распылителя и удлинителя. Раскрутите кабель с катушки удлинителя. Поместите удлинитель на боковую поверхность, ручкой таймера работы вверх, на расстоянии не более 0,5 метра от розетки. Соедините вилку удлинителя с розеткой.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Установить распылитель на рабочую поверхность не ближе, чем 2 м от стен помещения, либо последовательно в каждом углу при обработке значительных площадей.

  - Установите емкость с рабочей жидкостью перед распылителем и опустите в нее  без перегиба шланг подачи раствора.

  - Настройте расход раствора с помощью груза-дозатора, находящегося на трубке подачи раствора.  Расход раствора можно увеличить, подняв емкость с раствором на высоту 10-50 см.

  - Закройте все окна, двери, отключите вентиляцию. Брызнуть силиконовую смазку в место контакта фторопластовой втулки с диском.

  - Подсоедините вилку к сети 220 В. Ручку таймера работы на блоке управления поверните по часовой стрелке до упора, затем, поворачивая в обратную сторону выставить необходимое время работы.
Внимание: при первых 3-5 запусках время работы не должно превышать 5 минут.

Пуск распылителя производится нажатием кнопки «ПУСК» (удерживать кнопку 1 секунду) на пульте управления.

  - Визуально убедиться в нормальном протекании процесса распыления и закрыть помещение.

  - Во время работы генератора (распыление жидкости) обслуживающий персонал обязан находиться вне обрабатываемого помещения.

Остановка работы распылителя происходит автоматически через 1-16 минут (в зависимости от установленного времени), или вручную – нажатием кнопки «СТОП» на пульте управления, встроенного в удлинитель.

  - При завершении работы необходимо отсоединить вилку кабеля от розетки. Смотать кабель на катушку удлинителя, прижимая вилку короткого кабеля длинным.

  - Для перевозки катушку можно повесить на перекладину рамы.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - После окончания обработки, необходимо провести мойку распылителя путем распыления чистой водопроводной воды в течение 1-2 мин. Также протереть наружные поверхности распылителя, при выключенном питании из розетки и дать распылителю обсохнуть в течение 1 часа.

  - Проверить сетевой шнур на наличие повреждений и немедленно заменить его, замена производится квалифицированными специалистами Покупателя.

  - Хранение распылителя производится в сухом проветриваемом помещении при температуре воздуха выше +4°С, при длительном простое провести консервацию: в район вала двигателя распылителя распылить силиконовую смазку.

  - При отказе одного или обоих двигателей необходимо через отверстие в катушке с противоположной стороны от блока  управления,  проверить отсутствие срабатывания автоматов, при срабатывании автомата необходимо его включить. Выяснить и устранить причину перегрузки: проверить вращение валов обоих двигателей.  Произвести повторный запуск.

  - При отказе распылителя или через 3 месяца использования необходимо очистить коллектор от нагара и проверить состояние щеток в двигателе распылителя, при необходимости заменить. Для этого снять заглушки с отверстий в гофрированной трубе, напротив стоек, открутить болты крепления стоек двигателя снаружи корпуса, вытянуть двигатель из трубы, снять с двигателя  кожух и снять заднюю крышку двигателя. Проверить состояние проводов в клемной колодке и щеток в двигателе Сборка производится в обратном порядке.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 6 месяцев с момента продажи распылителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия со следами механического воздействия, самостоятельного ремонта, а также используемые с нарушением условий эксплуатации, обслуживания, хранения.

Распылитель принимается на ремонт и обслуживание только в  чистом виде.

- Свидетельство о приемке

Распылитель «ЦАГ – 2», заводской номер № ____________

соответствует ТУ 3613-014-54455145-03 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____________________     Дата продажи _______.______

Представитель ОТК:

ИП Колногоров Михаил  Юрьевич.  т. 8-912-878-02-04

Адрес: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.9е Января 203-83

Схема блока управления.